starý vestec

ÚZEMNÍ PLÁN – návrh

Textová část ODŮVODNĚNÍ 1. opakovanému veřejnému projednání

Zpracovatel: Ing. arch. Martina Tunková, autorizovaný architekt (autorizace č. 4179)

Spolupráce: Ing. arch. Jitka Mejsnarová, autorizovaný architekt; Ing. Daniel Franke, Ph. D.

Pořizovatel: Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor územního plánování

Datum zpracování: ČERVENEC 2019

PARÉ 1

OBSAH:

A	podklady a konzultace	4

B	vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch	4

B.1	Využití zastavěného území	4

B.2	vyhodnocení demografického růstu a polohy obce v rozvojové oblasti – odůvodnění rozvoje	4

B.2.1	Vývoj počtu obyvatel	4

B.2.2	Vývoj nezaměstnanosti na území Starý Vestec	5

B.2.3	Poloha obce v regionu	5

B.2.4	Zdůvodněný rozvoj obce	5

C	komplexní zdůvodnění přijatého ŘEŠENÍ	6

C.1	Plochy bydlení a podmínky prost. uspoř. vč. stanovení základních podmínek ochrany krajinného rázu	6

C.2	výroba a služby	7

C.3	koncepce veřejné infrastruktury	7

C.3.1	Plochy občanského vybavení	7

C.3.2	Plochy veřejného prostranství	7

C.3.3	Dopravní infrastruktura	7

C.3.3.1	Silnice II. třídy v řešeném území	7

C.3.3.2	Místní komunikace	8

C.3.3.3	Účelové komunikace	9

C.4	technická infrastruktura	9

C.4.1	Vodní hospodářství	9

C.4.2	Hospodaření s dešťovými vodami	9

C.4.3	Zásobování plynem	10

C.4.4	Zásobování elektrickou energií	10

C.5	Rekreace	10

C.6	Krajina - ochrana a obnova nezastavěného území	10

C.6.1	Zeleň významná pro zachování a obnovu místa krajinného rázu a dálkových pohledů, prostupnosti krajiny pro obyvatele a turisty mimo silnice	10

C.6.2	Zemědělský charakter nezastavěného území	11

C.6.3	Koncepce uspořádání krajiny	11

C.6.4	Zeleň v sídle	11

C.6.5	Koncepce ochrany a obnovy přirozeného vodního režimu v krajině	12

C.6.5.1	Ohroženost půd vodní erozí:	12

C.6.5.2	Meliorace	13

C.6.6	Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších územních vztahů	14

C.6.7	Koncepce dominantní funkce ochrany a obnovy přírody – ÚSES	16

D	vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území	16

D.1	PÚR	16

D.1.1	Republikové priority	17

D.2	ÚPD kraje - ZUR	20

D.3	velkoplošná chráněná území a natura 2000	20

E	Navrhované řešení nadmístních ZÁJMŮ, KTERÉ neJSOU v ZUR	21

E.1	Nadmístní problémy s vazbou na územní plány sousedních obcí	21

F	Vyhodnocení a koordinace požadavků právních předpisů a ochrany veřejných zájmů	22

F.1	Přehled vyhodnocení a koordinace veřejných zájmů	22

F.2	Návrh a vymezení dalších veřejných zájmů v ÚP	25

F.2.1	Lokální ÚSES, regionální biokoridor	25

F.2.2	Veřejné zájmy CO a požární ochrany	26

F.3	návrh využití území s ohledem na ochranu veřejných zájmů	27

F.3.1	Ochrana hodnot venkovského prostředí	27

G	Vyhodnocení souladu návrhu s cíly a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území	27

G.1	Charakteristika venkovské zástavby obce	27

G.1.1	Struktura zástavby, její charakter a tradiční obraz Starého Vestce	27

G.1.1.1	Typ půdorysu vesnice	28

G.1.1.2	Typ zástavby	28

G.1.1.3	Typ obytného domu	28

G.1.2	Obecné zásady a regulace urbanistické struktury	28

G.1.3	Urbanisticky hodnotné území dokladující historický vývoj obce	29

G.1.4	Ochrana nezastavěného území	30

H	Vyhodnocení souladu návrhu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů	30

I	Vyhodnocení souladu návrhu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů	30

I.1	zvláštní zájmy Ministerstva obrany	30

J	vyhodnocení splnění požadavků zadání	30

J.1	Vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí	31

K	Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na půdní fond	31

K.1	PUPFL	31

K.2	Zemědělský půdní fond	31

L	Zkratky	32

M	Údaje o počtu listů ÚP a počtu výkresů	32

N	1. opakované veřejné projednání	32

GRAFICKÉ PŘÍLOHY

výkres č. 6 Koordinační výkres						1:  5000

výkres č. 7 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu		1:  5000

výkres č. 8 Širší územní vztahy						schéma

# podklady a konzultace

Návrh je zpracován nad aktuální digitalizovanou katastrální mapou 8/2018.

Podklady:

- Vymezení údolní nivy

- Veřejný registr LPIS – Mze 2013

- Požadavky obce na nový ÚP podané v rámci zadání

- PÚR ČR 2015

- Aktuální ÚAPo Lysá nad Labem 2016

- Návrh 2. aktualizace ZUR Středočeského kraje schválené 26. 4. 2018

- Platná ÚPD obce

- Vodohospodářská mapa

- Silniční mapa, intenzity dopravy

- Metodika vymezování územního systému ekologické stability (březen 2017)

# vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

## Využití zastavěného území

Území obce je předurčené k rozvoji svojí polohou. Obec leží na křižovatce silnic II. třídy (č. II/272 a č. II/611).

- Koncepce ÚP navrhuje doplnění a zpřesnění rozvojových lokalit v přímé návaznosti na stávající zastavěné území obce. Koncepce je založena na využití zastavěného území; je navrženo návrhem podmínek pro využití území v zastavěném území; ÚP stabilizuje současný charakter obce a rozvíjí plochy pro bydlení.

- V územním plánu je navržen (doplněn) systém účelových a místních komunikací v zastavěném území obce, ale i mimo něj.

- V obci je procento lesní půdy 25,8%, což je sice nadprůměrná lesnatost, ale les je daleko od obce na východě katastrálního území.

## vyhodnocení demografického růstu a polohy obce v rozvojové oblasti – odůvodnění rozvoje

### Vývoj počtu obyvatel

| rok sčítání | počet obyvatel |  | V horizontu posledních 20ti let počet obyvatel stoupal, kleslal a zase začal stoupat. Obec leží v rozvojové oblasti prahy. V obci jsou řešeny rozvojové plochy ze Změny územního plány č. 1, a doplněny územními rezervamy a rozvojovou plochou se smíšeným územím bydlení. Rozvoj slouží poute k pokrytí potřeb v rámci obyvatel Starého Vestce. Obec má poměrně dobrou veřejnou infrastrukturu, kanalizace je realizována, vodovod se právě realizuje. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1880 | 268 |  |  |
| 1890 | 249 |  |  |
| 1900 | 261 |  |  |
| 1910 | 307 |  |  |
| 1921 | 311 |  |  |
| 1930 | 292 |  |  |
| 1950 | 242 |  |  |
| 1961 | 212 |  |  |
| 1970 | 183 |  |  |
| 1980 | 166 |  |  |
| 1991 | 171 |  |  |
| 2001 | 147 |  |  |
| 2010 | 167 |  |  |
| 2014 | 185 |  |  |
| 2018 | 164 |  |  |

### Vývoj nezaměstnanosti na území Starý Vestec

Nezaměstnanost klesá - v lednu 2018 byla 1. Míra nezaměstnanosti také klesá, v roce 2018 byla 0,9.

### Poloha obce v regionu

- Obec je v PÚR navržena jako součást metropolitní rozvojové oblasti Praha -  OB1

- Na katastrálním území se nachází limity ochrany přírody (lokální ÚSES a ochranná zóna nadregionálního biokoridoru)

- V obci je velmi malý přírůstek obyvatel. Územní plán navrhuje plochy bydlení a nebyla vymezena žádná plocha pro rodinnou rekreaci. V obci se nenachází základní služby a potenciál obce má předpoklad k růstu.

### Zdůvodněný rozvoj obce

- Obyvatelstvo v obci má skladbu dle stáří průměrnou. V horizontu posledních 20ti let počet obyvatel lehce stoupal. V obci jsou proto řešeny rozvojové plochy pouze k pokrytí  potřeb v rámci obyvatel Starého Vestce. Obec má poměrně dobrou veřejnou infrastrukturu, kanalizace je realizována, vodovod se právě realizuje.

- Obec je velice dobře dostupná – leží na křižovatce silnic II. třídy.

- Obec má rozvojové plochy umírněné velikosti obce a jejím potřebám.

- Pro zvýšení ekologické stability by bylo vhodné zakládání zelených pásů, remízků a stromořadí podél cest, v katastrálním území je vysoká třída ochrany, a zemědělská půda je vysoké kvality

- Obec má kanalizaci, buduje se vodovod a dopravně je velmi dobře dostupná

- Plochy označené ve výkrese č. 6 Předpokládaných záborů půdního fondu A1 - A6 jsou přejaté plochy z platné ÚPD obce (zábor byl tedy v minulosti již projednán a schválen

- A1: Plocha pro silnici II. třídy - navržený obchvat obce. Obchvat je navržen v ZÚR Středočeského kraje a je prověřen a navržen dle dodané dokumentace projektantem komunikace. Plocha je dle zadání převzata do návrhu a je zpřesněna dle současné situace (projekt pro územní rozhodnutí je v procesu).

- A2: Plocha pro smíšené území SO3 - smíšené plochy výroby. Plocha je dle zadání převzata do návrhu, je navržena (a zábor byl vyhodnocen a schválen) v platné územně plánovací dokumentaci obce. Plocha byla prověřena a zpřesněna dle současné situace.  Smíšené území je vhodným funkčním využitím pro danou lokalitu – dobrá dostupnost automobilovou dopravou, sítě možné navázat na stávající veřejnou infrastrukturu obce.

- A3: Plocha pro smíšené území SO2 - smíšené plochy bydlení. Plocha je dle zadání převzata do návrhu, je navržena (a zábor byl vyhodnocen a schválen) v platné územně plánovací dokumentaci obce. Plocha byla prověřena a zpřesněna dle současné situace.  Smíšené území je vhodným funkčním využitím pro danou lokalitu – je vyřešen příjezd a využití odpovídá okolí tak, aby byly minimalizovány negativní vlivy ze stávajících ploch výroby na severu obce. Veřejná infrastruktura je dostatečná.

- A4: Plocha pro zemědělskou výrobu V1 - zemědělský areál. Rozšíření stávajícího zemědělského areálu. Plocha je dle zadání převzata do návrhu, je navržena (a zábor byl vyhodnocen a schválen) v platné územně plánovací dokumentaci obce. Plocha byla prověřena a zpřesněna dle současné situace. Tento typ smíšeného území je vhodným funkčním využitím pro danou lokalitu – dobrá dostupnost automobilovou dopravou, sítě možné navázat na stávající veřejnou infrastrukturu obce.

- A5: Plocha pro bydlení B1 - nízkopodlažní bydlení a místní komunikaci MK - místní komunikace. Plocha je dle zadání převzata do návrhu, je navržena (a zábor byl vyhodnocen a schválen) v platné územně plánovací dokumentaci obce. Plocha je rozparcelována na 6 parcel a na pozemku je vydáno územní rozhodnutí. Lokalita řešením propojuje místní komunikace tak, aby došlo k průjezdné místní komunikaci bez slepého zakončení v dostatečné navržené šíři (8m). Lokalita navazuje na zastavěné území obce, veřejná infrastruktura je dostatečná.

- A6: Plocha pro zemědělskou výrobu V1 - zemědělský areál. Jde o rozšíření stávajícího areálu zemědělské výrob, funkčního a současně využívaného pro tyto účely. Plocha je dle zadání převzata do návrhu, je navržena (a zábor byl vyhodnocen a schválen) v platné územně plánovací dokumentaci obce. Lokalita pro rozšíření areálu je vhodná, je zde stávající funkční napojení a dobrá dopravní dostupnost. Je navrženo opatření, aby nebyl narušen krajinný ráz.

- Plocha s označením B1 (index z výkresu č. 6 Předpokládaných záborů půdního fondu) je nový požadavek, území navazuje na zastavěné území obce, je zde vyřešen příjezd a jedná se o plochu smíšeného území SO2 - smíšené plochy bydlení, která je v nejbližším okolí, proto nehrozí do budoucna problém s okolní zástavbou. Veřejná infrastruktura je dostatečná, je vyřešen příjezd na pozemek.

# komplexní zdůvodnění přijatého ŘEŠENÍ

- Z platné ÚPD obce byly převzaty rozvojové plochy bydlení a výroby, které ještě nebyly naplněny.

- Nejsou navrženy žádné objekty pro rekreaci, v obci je nízký přírůstek obyvatel. Obec podporuje trvalé bydlení.

## Plochy bydlení a podmínky prost. uspoř. vč. stanovení základních podmínek ochrany krajinného rázu

- Koncepce bydlení je založena na rozvoji ploch navazujících na zastavěné území

- Koncepce vychází ze zásady nezahušťovat zástavbu z důvodu zachování současné rozlohy zahrad a z důvodu odpovídající současné veřejné infrastruktury pouze pro současné sídlo

- Nezastavěné plochy v zastavěném území jsou regulovány podmínkami využití území tak, aby nedocházelo k extrémnímu zahušťování stávající zástavby, ale zároveň mohly být využity stávající volné parcely v místech, kde je vyhovující veřejná infrastruktura.

- B1 – typ rodinné zástavby s parcelami min. 800 m², izolované objekty RD s podmínkami využití, které nedovolují zástavbu dvojdomů. Krajinný ráz je chráněn výškou zástavby, velikostí pozemků, zastavěností a v odůvodněných případech (např. okraj zastavěného území, pohledově dominantní poloha nebo zahuštěná stávající zástavba) jsou zahrady v obytné zóně samostatně vymezeny, aby zástavba byla ucelená a plochy zahrad mohly vytvořit kompaktní plochu zahradní zeleně typické pro venkovskou zástavbu a její charakter.

## výroba a služby

- Na území obce je veliký zemědělský areál a plocha výroby a skladování, stabilizovány ve své ploše, se schváleným rozšířením ze změny č. 1 územního plánu.

- Smíšené výrobní plochy jsou stabilizovány ve svých stávajících plochách. Využití je regulováno podmínkami pro využití, prostorovým uspořádáním popř. dalšími podmínkami. Navrženy jsou 3 typy smíšeného území – smíšené území s indexem SO3 v Hlavním výkrese obsahuje vymezené plochy pro smíšené území s výrobou a širším využitím pro podnikání, přiléhají k silnici II. třídy

## koncepce veřejné infrastruktury

### Plochy občanského vybavení

- V obci jsou vymezeny dva druhy občanského vybavení:

- OV1 – občanské vybavení ve veřejném zájmu kam náleží základní občanské vybavení nezbytné pro rozvoj obce (občanské vybavení ve veřejném zájmu je vybavení s velkou mírou závislosti na bydlení např. zařízení sociální péče, zdravotnické zařízení, hřiště pro děti, školství, kultura a zařízení pro hromadnou dopravu osob, které je podmínkou pro splnění základních potřeb obyvatel) a dále plochy pro jakoukoliv kategorii občanského vybavení vč. ploch ve veřejném zájmu. Významný pro rozvoj obce je zajištění rozvoje školských zařízení dle demografické prognózy a rozsahu rozvojových ploch – viz rozbor níže.

- OV2 - občanské vybavení, je vybavení s velkou četností výskytu a používání a s velkou mírou závislosti na bydlení např. mateřské školy, prodejny základních potravin, hřiště pro děti, veřejná hřiště, občerstvení, které slouží ke každodennímu využívání obyvatel obce

- Základní škola se v obci nenachází, ani není plánována její výstavba. Děti dojíždí do okolních vesnic, především do Lysé nad Labem, Přerovem na Labem a Semic

- Občanské vybavení je spádováno především do Lysé nad Labem

- Základní OV je umožněno v plochách bydlení přípustným využitím území, OV2 obecně je umožněno přípustným využitím ve smíšených plochách.

### Plochy veřejného prostranství

- Plochy veřejného prostranství tvoří plochy veřejného prostoru a veřejné zeleně. Tyto plochy převážně přiléhají ke komunikaci s indexem PMK 2 (Propojovací místní komunikace vč. silnic uvnitř zastavěného území a zastavitelných ploch 2), která v současnosti slouží jako silnice II. třídy a po realizaci obchvatu obce bude plnit funkci místní komunikace v obci, což by mělo v centru přispět ke zklidnění dopravy

- Kromě takto navržených ploch, je navržena plocha nových místních komunikací s doprovodnou zelení, která plní také funkci veřejné zeleně.

### Dopravní infrastruktura

#### Silnice II. třídy v řešeném území

- Obcí prochází silnice II třídy – II/272 a II/611

Výsek ze silniční mapy.

- V ZÚR Středočeského kraje je navržen obchvat silnice II. třídy II/272, který by měl být realizován v roce 2019. Územní plán navrhuje plochy přiléhající k této silnici jako územní rezervy veřejné zeleně VZ a smíšeného území SO3.

Výřez z výkresu Zásad územního rozvoje Středočeského kraje - I.2Plochy a koridory nadmístního významu

- Po realizaci obchvatu silnice II. třídy II/272 bude současná trasa užívána jako místní propojovací komunikace, což by mělo vést k výraznému zklidnění dopravy v centru obce

- Silnice v zastavěném území jsou navrženy jako propojovací místní komunikace vč. silnic uvnitř zastavěného území a zastavitelných ploch s vlastním regulativem využití území.

- ÚP respektuje při návrhu požadavek na omezení minima nových připojení na silnici II. třídy.

- Ochrana dopravních staveb a souborů na řešeném území - Silniční ochranné pásmo II. třídy je zobrazeno v Koordinačním výkrese

- Využití se řídí údaji, které jsou uvedeny v platných předpisech. V případě rekonstrukce, úpravy nebo budování nového úseku, je šířka komunikace pro vozovku, krajnici, doprovodnou zeleň a příkop pro odtok dešťových vod v souladu s návrhem kategorizace silnic II. a III. třídy ve Středočeském kraji, navrhovány v návrhové kategorii S 7,5/60. Šířkových parametrů lze dosáhnout v rámci pozemku silnice úpravou odvodnění.

#### Místní komunikace

- Místní komunikace prochází celou obcí – urbanistická struktura je tvořena ulicovým typem vsi a další rozvoj je přizpůsoben této struktuře. Na tuto komunikaci navazují dopravní obslužné komunikace, buď obousměrné a v šířkových parametrech potřebných pro místní komunikaci, tj. min. šíře vozovky 5,5 m + min. jednostranný chodník + doprovodná zeleň, nebo slepé komunikace s otočením na konci.

- V případech, kdy se jedná o návrh ucelené plochy většího rozsahu, je podmínkou realizace návrh parcelace, který prověří trasování místní komunikace tak, aby navazovala na stávající strukturu, byla obousměrná a průjezdná.

- Odvodnění komunikací je navrženo otevřeným příkopem, který zajišťuje částečnou retenci dešťových vod.

#### Účelové komunikace

- Účelové komunikace a jejich ucelený systém, navržený v ÚP doplněním stávajících cest lze využít pro turistiku přeznačením některých tras, které vedou po silnici.

- Tyto komunikace jsou jednak v zastavěném území, kde spojují koncové části zastavěného území a připojují je na místní síť, a jednak v nezastavěném území, kde zajišťují přístup k malým osadám a jednotlivým nemovitostem, a umožňují přístup na zemědělské i lesní pozemky.

- V návrhu je navržena účelová komunikace – cyklostezka podél silnice II. třídy II/272 až na hranici katastrálního území obce. Cyklostezky se v obci nenachází, přitom má území dobrý potenciál k cyklo-dopravě (rovina). Podél cyklostezky je navržen pás zeleně pro alej, která zde v minulosti byla. Cesta navržená v ÚP je veřejná pro volný pohyb chodců a cyklistů. V obci by byla hlavně potřeba jako přístup ke hřbitovu, v současnosti nevede k hřbitovu chodník a chodci i cyklisté musí jít / jet po silnici II. třídy.

## technická infrastruktura

Obec má dobrý potenciál k rozvoji. Byla zde v roce 2011 vybudována kanalizace, vodovod je právě budován, plynofikace se nepředpokládá.

### Vodní hospodářství

- Zásobování obce pitnou vodou je budováno ze skupinového vodovodu obcí "Břiství, Starý Vestec, Semice a Přerov nad Labem". Páteřní zásobní řad bude napojen na skupinový vodovod Sadská - Třebestovice - Poříčany - Kounice. Napojení je navrženo v obci Kounice a zásobní řad pak dále pokračuje do obcí Břítví, Starý Vestec a Semice. Zásobování obce Přerov nad Labem je zajištěno odbočkou mezi obcemi Starý Vestec a Semice. Celková délka zásobních řadů skupinového vodovodu je 13190 m Pro zajištění dostatečného množství vody a tlaku na síti je navržen VDJ 500 m3 s AT stanice (Q=15 l/s) v areálu stávajícího VDJ v Poříčanech a AT stanice na trase zásobního řadu mezi obcemi Bříství a Starý Vestec (Q=7 l/s).

- V rámci obce Starý Vestec je navržena vodovodní síť v obci v délce 4392 m, úsek skupinového vodovodu procházející územím obce v délce 950 m a poměrná část celého skupinového vodvodu celkové délky 6910 m včetně vodojemu a dvou ATS.

Orientační parametry návrhu

vodovodní potrubí PE DN150, dl. 3655 m

vodovodní potrubí PE DN100, dl. 1054 m

vodovodní potrubí PE DN80, dl. 633 m

(společné pro Bříství, Starý Vestec, Semice, Přerov n. Labem)

vodovodní potrubí PE DN150, dl. 5530 m

vodovodní potrubí PE DN125, dl. 1380 m

ATS (Q=15 l/s)

ATS (Q=7 l/s)

VDJ 500 m3

- V obci je vybudována splašková kanalizace. Odpadní vody jsou tlakovým potrubím odváděny na společnou ČOV Bříství uvedenou do provozu v roce 2011. Převážná část nemovitosti určených v obci k bydlení je napojena, rozvojové plochy mají povinnost se napojit, jak bude kanalizace vybudována.

- Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 1,8 m3/den cisternami ze zdroje Ostrá. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

- Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

### Hospodaření s dešťovými vodami

- Dešťové vody v části obce podél komunikací jsou odváděny dešťovou kanalizací postavenou v letech 1960-1970 z betonových trub s nevyhovujícími sběrnými jímkami profilu 300-400, v části podél nových komunikací v délce cca 300 m, vodotěsným plastovým potrubím a zatrubněným melioračním příkopem v délce 181 m ve vodotěsném plastu DIN 700-1000,pokračování v betonovém potrubí DN 1200 v délce 83 m. Dešťová kanalizace je vyústěna do Kounického potoka.

- Koncepce likvidace dešťových vod v navržených zastavitelných plochách a v  zastavěném území: dešťové vody budou v max. míře vsakovány do terénu a likvidovány na pozemcích. Z tohoto důvodu je stanovena intenzita využití stavebních pozemků, omezující podíl jejich plochy (uváděno v %) neumožňující vsakování dešťových vod. Tato podmínka je závazná pro navazující územní řízení o vymezení stavebního pozemku.

- Na území obce vzhledem k rozsahu meliorací, značně problematické; takové území má nejnižší ekologickou stabilitu a minimální schopnost zadržování vody v krajině. Je stanoveno nakládání s dešťovými vodami v zastavěném území a zastavitelných plochách a vymezeny 2 plochy pro retenci povrchových vod RO, ROZ.

### Zásobování plynem

Obec není zásobována plynem. Budování systému zásobování plynem není obcí plánováno ani v budoucnu.

### Zásobování elektrickou energií

- Koncepce zásobování elektrickou energií se nemění.

- Nová rozvodná energetická vedení se při rekonstrukci vozovky v zastavěných částech obce se budou umísťovat pod zem.

- Nová rozvodná energetická zařízení v zastavitelných plochách obce se budou umísťovat pod zem.

## Rekreace

- V rámci území jsou navrženy a stabilizovány turistické trasy na účelových komunikacích.

- Hřiště je součástí plochy občanského vybavení ve veřejném zájmu (index v Hlavním výkrese OV1)

## Krajina - ochrana a obnova nezastavěného území

- Koncepce návrhu nezastavěného území je dána utvářením zemského povrchu, existencí drobných vodních toků, problémy vodního režimu v území, zejména nedostatečná schopnost retence vody v krajině. Hlediskem pro stanovení koncepce je rovněž ekologická stabilita území, její problémy a možnosti jejího zlepšování. Pro území není zpracován podklad územní studie krajiny, ani plán ÚSES dle nové metodiky 2017.

- Plochy zeleně mají většinou více funkcí v krajině – ochranná, ekologická, posílení charakteru krajinného místa, vodohospodářská, zemědělská. Z těchto důvodů jsou členěny podle jednotlivých funkcí využití území.

- Koncepce je dokumentována ve výkrese č. 3 Koncepce veřejné infrastruktury a koncepce uspořádání krajiny

- Podkladem pro návrh koncepce byly údaje o erozi z veřejného registru LPIS, mapy ze státního pozemkového úřadu – monitoring eroze zemědělské půdy, historické mapy, geologická mapa s výskyty kvartérních sedimentů, údaje BPEJ , vlastní průzkum, rozbor retenční schopnosti krajiny a rozbor místa krajinného rázu.

- Oproti podkladům se mění v ÚP průběh ÚSES:

- Lokální systém – je upřesněn dle konkrétního stavu území (vede přes zastavěné území obce)

### Zeleň významná pro zachování a obnovu místa krajinného rázu a dálkových pohledů, prostupnosti krajiny pro obyvatele a turisty mimo silnice

- Kolem potoků (Semický a Kounický potok) je vzrostlá stávající – obcí udržovaná zeleň

- Je navržena doprovodná zeleň podél silnice II. třídy (II/ 272). Alej podél této komunikace v minulosti byla.

Vojenské mapování.

- Intenzita zemědělské výroby, čili podíl orné zemědělské půdy je velmi vysoký (66,5% )

- Vyhodnocení ekologické stability – koeficient ekologické stability 0,38 (rok 2017)

| 0,30 < KES < 1,00 | = území intenzivně využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou, oslabení autoregulačních pochodů v ekosystémech způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie |
| --- | --- |

### Zemědělský charakter nezastavěného území

- Je převážně využíváno pro zemědělské hospodaření, téměř bez krajinných prvků s nadprůměrně kvalitní ZPF. Území má minimální ekologickou stabilitu s maximálním narušením přírodních struktur. Na území se vyskytuje nízká retenční schopnost půdy, zejména vlivem meliorovaných půd a vlivem druhů pozemků a vlastností půdy. V území je malá lesnatost a ohrožení významného krajinného prvku (údolní nivy) zemědělsky využívanou krajinou.

- Cílem ÚP bylo zachování charakteru vysoce produkční zemědělské krajiny. Zvyšování  ekologické  stability  je navrženo vymezením  pozemků  pro  výsadbu  stromořadí  (zejména tvořených ovocnými stromy) a skupin dřevin podél cest (dále též „doprovodná zeleň“).

- Jak je popsáno ve vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších územních vztahů, pro podrobnější návrh ochrany ekologické stability a obnovy funkcí vodního režimu nejsou dosud relevantní podklady, zejména v podobě územní studie krajiny nebo plánu ÚSES dle metodiky 2017 anebo dle sledovaného jevu č. 17b – krajinný okrsek ÚAPo.

- Krajina v katastrálním území obce je charakteristická dominantním zemědělským hospodařením, které je v Polabí stabilizované a spojené s využíváním kvalitních půd. Podmínku či limit zemědělského hospodaření představuje zajištění obecné ochrany přírody a krajiny a zajištění podmínek pro zastoupené mimo produkční funkce nutné v nezastavěném území chránit nebo obnovit.

### Koncepce uspořádání krajiny

Vzhledem k  charakteru zemědělské krajiny řešila zejména průchodnost koridorů zeleně – omezených pouze na místní biokoridor. Průchodnost obyvatel je řešena zejména pro chodce a cyklisty směrem na sever do Sadské, kde se u poměrně frekventované silnice vymezuje nově jednostranný pás jako veřejně prospěšná stavba. Zeleň doprovázející vodoteče je součástí pozemku vodní plochy, která zahrnuje vlastní hladinu vody, svahy koryta a vněm zeleň (náležející do interakčních prvků ÚSES).

### Zeleň v sídle

Na území obce je vymezena veřejná zeleň jako forma veřejného prostranství, a doprovodná zeleň, která nemá charakter ani možné využití jako veřejný prostor, náleží však mezi významná místa ve veřejném zájmu (např. odtok dešťových vod, ochranná zeleň) nebo je významná pro krajinný ráz.

### Koncepce ochrany a obnovy přirozeného vodního režimu v krajině

#### Ohroženost půd vodní erozí:

Na Katastrálním území Starého Vestce se eroze vyskytuje minimálně. Jsou zde půdy vysoké zemědělské kvality. Podél potoků je vzrostlá udržovaná zeleň, která slouží i jako opatření proti větrné erozi, území je v podstatě rovina a tak ani vodní eroze není hrozbou. Nebyla navržena žádná nová opatření proti erozi.

- Erozní ohroženost půd ČR vodní erozí ve vztahu k nové koncepci DZES 5

- - kategorie erozní ohroženosti, které specifikují podmínky hospodaření na půdních blocích ve vztahu k protierozní ochraně. Kategorie jsou vymezeny na základě analýzy Maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace.

- Topografický faktor (LS), neboli faktor délky (L) a sklonu svahu (S)

- - vyjadřuje vliv monografie terénu na vznik a vývoj erozních procesů. Topografický faktor představuje poměr ztrát půdy na jednotku plochy svahu ke ztrátě půdy a jednotkovém pozemku o délce 22,13 se sklonem 9%

- Faktor erodovatelnosti půdy (K)

- - představuje náchylnost půdy odolávat působení rozrušujícímu účinku deště a transportu povrchového odtoku. Hodnota faktoru závisí na textuře a struktuře ornice, obsahu organické hmoty a propustnosti půdního profilu.

- Maximálně přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace a protierozních opatření (Cp.Pp)

- - slouží jako podklad určující vhodný rámcový způsob hospodaření na půdních blocích nebo jejich částech, při kterém ještě nedochází k projevům nadlimitní ztráty půdy vodní erozí. Limity přípustné ztráty půdy jsou nastaveny s ohledem na zachování funkcí půdy a její úrodnosti.

#### Meliorace

V Katastrálním území je vysoké procento zemědělské půdy meliorované. Stavby meliorací nejsou všude plně funkční, ale vhledem k aktivní zemědělské činnosti není předpokladem, že budou stavby meliorací jen dožívat.

### Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších územních vztahů

Nezastavěné území:

- Náhledem do starých map je zjištěno, že U obory byl rozlehlý rybník (mimo katastrální území obce Vestec) s nivou, která zasahovala do západní části Vestce. Pro zvýšení retenční schopnosti území je to výchozím motivem pro obnovu:

Kopie výseku 1. vojenského mapování dokladující rybníky západně od obce a údolní nivy

- Vzhledem k tomu, že širší územní vztahy nemají podklad pro řešení krajiny (ani rozbor a analýzu), není možné v rámci ÚP a jeho zadání takový případný veřejný zájem v krajině uplatnit. A to přesto, že část území s historickým kontextem je vhodná pro revitalizaci vodního režimu (spolu s omezením meliorací), zvýšení ekologické stability a omezení eroze (vodní a větrné).

Zákres vodní plochy a nivy do současného stavu území

Zákres nivy nad Hlavním výkresem nad současnou zemědělskou meliorovanou půdou

- Území obce náleží do krajiny Labské terasy s vymezenou ochrannou zónou NRBK. Na území obce by měly být podporovány interakční prvky, zejména na vodotečích, které směřují na sever. Zde by měla být v rámci KPÚ nebo plánu ÚSES (který přehodnotí NRBK dle nové metodiky ÚSES z r. 2017) vymezen pás doprovodné zeleně a zvýšení ploch pro retenci.

Výsek vymezení ÚSES v ZUR SK a vztah k území Vestce

### Koncepce dominantní funkce ochrany a obnovy přírody – ÚSES

- Cílem vymezení ÚSES v ÚPD je územní ochrana, jak ploch prvků ÚSES, tak jeho systémové kontinuity

- Síť lokálních ÚSES je částečně funkční. Část je podél Kounického potoka, kde byla trasa zpřesněna a vymezena tak, aby šíře odpovídala metodice (15m). Další trasa je na Východě obce, kde velká část prochází lesem a navazuje na systém ÚSES sousední obce Velenka ve dvou místech.

- Biocentrum lokálního významu bylo zpřesněno v návaznosti na sousední obec Velenka. Biocentrum se nachází v lese.

# vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

## PÚR

Obec Starý Vestec je součástí metropolitní rozvojové oblasti Praha -  OB1 dle Politiky územního rozvoje České republiky 2015 (dále jen „PÚR. Obec je rozvojová a náleží do velkého pracovního regionu Prahy a zároveň do rekreační oblasti každodenní rekreace Prahy. Území ovlivněné rozvojovou dynamikou hlavního města Prahy, při spolupůsobení vedlejších center, zejména Lysé nad Labem a Českého Brodu.

### Republikové priority

Při respektování republikových priorit územního plánování je třeba umožnit v rozvojové oblasti intenzivní využívání území v souvislosti s rozvojem veřejné infrastruktury tzv. rozvoj dopravní infrastruktury, technické struktury a občanského vybavení.

Záměry v území obce Starý Vestec vyplývající z republikových priorit (text znění priority kurzívou):

(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty.

Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. (Viz také UAEU, část III. 6 čl. 25, 27; viz také čl. 19 PÚR ČR 2006)

- ÚP stanovil podmínky ochrany hodnot, je definována v podmínkách využití území navržena formou podmínky prostorového uspořádání. Ochrana krajiny je dokumentována výkresem č. 3 – Koncepce veřejné infrastruktury a koncepce uspořádání krajiny.

(15)  Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně. (Viz také Lipská charta, bod II.; viz také čl. 29 PÚR ČR 2006)

- ÚP prověřil vhodné typy bydlení a smíšeného území. Tyto plochy jsou v obci stabilizované a nedochází k segregaci obyvatel.

(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli (viz také čl. 20 PÚR ČR 2006) a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.

- Rozvojové lokality byly navrženy s ohledem na stav občanského vybavení ve veřejném zájmu a jeho kapacity. Nová rozvojová plocha je jen jedna, ostatní jsou převzaty z platné plánovací dokumentace.

(17)  Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména v regionech strukturálně postižených a hospodářsky slabých a napomoci tak řešení problémů v těchto územích. (Viz také čl. 21 PÚR ČR 2006)

- ÚP prověřil možnosti zvýšení pracovních příležitostí. Je navrženo rozšíření plochy zemědělské výroby na jihu obce a na severu je navržena plocha smíšeného území výroby.

(18)	Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost. (Viz také UAEU, část III. 2 čl. 16, 17; viz také čl. 18/ PÚR ČR 2006)

- ÚP prověřil a navrhl opatření pro zlepšení retence dešťových vod. Základní občanskou vybavenost města zejména zdravotnictví, kulturu a školství - střední školy bude obec Starý Vestec nadále využívat v okolních větších městech. Byla navržena plocha pro cyklostezku do obce Břiství a na sever směr Lysá nad Labem.

(19)  Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. (Viz také čl. 22 PÚR ČR 2006). Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.

- V obci a na území obce Starý Vestec se nenachází opuštěné areály.

(20)	Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. (Viz také Evropská úmluva o krajině).

- ÚP prověřil požadavky obce na rozvoj s ohledem na hodnoty území v krajině. Rozvojové plochy byly soustřeďovány v rámci polycentrického rozvoje obce, v odloučených lokalitách byl rozvoj stabilizován, ve vazbě na zastavěné území. Údolní nivy a údolí byla prověřena a některé úseky byly navrženy jako biocentrum nebo biokoridory.

(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny. (Viz také Lipská charta, část II.; viz také čl. 23 PÚR ČR 2006)

- ÚP prověřil vymezení „zelených pásů“ v obci. Byly vymezeny jako oddělení výrobních areálů a smíšených území, jako doprovodná zeleň účelových cest a cyklostezky, veřejná zeleň byla navržena kolem vodotečí v obci.

(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). (Viz také čl. 24 PÚR ČR 2006)

- ÚP prověřil a navrhl účelové komunikace s možným využitím pro cyklistiku a pěší turistiku. ÚP také prověřil a navrhl účelové komunikace k zlepšení prostupnosti krajiny. Byla navržena cyklostezka ze severu na jih vedoucí celým územím obce.

(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. (Viz také čl. 25 PÚR ČR 2006). Nepřípustné je vytváření nových úzkých hrdel na trasách dálnic, rychlostních silnic a kapacitních silnic; jejich trasy, jsou-li součástí transevropské silniční sítě, volit tak, aby byly v dostatečném odstupu od obytné zástavby hlavních center osídlení.

- V území obce nedochází k fragmentaci krajiny. Prostupnost a její požadavky související s dopravní strukturou, je popsána v prioritách 18, 22, 23.

- Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. (Viz také Lipská charta, bod II. 2; viz také čl. 26 PÚR ČR 2006). Možnosti nové výstavby posuzovat vždy s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravní infrastruktury a veřejné dopravy. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).

- Požadavek na řešení účelových komunikací je popsán také v prioritě č. 21. ÚP navrhnul dopravní strukturu obce zejména napojení nových rozvojových lokalit navazující na stávající ulice bez koncových komunikací.

(25)	Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. (Viz také UAEU, část III. 5 čl. 23, 24; viz také čl. 27 PÚR ČR 2006).

V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.

- ÚP navrhl opatření ke snížení vodní eroze pomocí retenčních. Dále bylo řešeno odvádění dešťových vod v okrajových částech obce. Tato řešení byla převážně navržena pomocí: doprovodné zeleně.

(26)	Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. (Viz také čl. 27 PÚR ČR 2006)

- V obci nejsou záplavové území.

(27)	Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami. (Viz také UAEU, část III. 1 čl. 14, 15)

Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve prospěch územního rozvoje. (Viz také UAEU, část III. 3 čl. 18, 19)

Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech. (Viz také UAEU, část III. 4 čl. 20, 22)

- ÚP prověřil možnosti veřejné infrastruktury. Obec má vybudovanou kanalizaci a buduje vodovod. Dopravní dostupnost obce je nadprůměrná. Obcí prochází silnice II. třídy a v sousední obci je nájezd na dálnici D11.

(28)	Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. (Viz také Lipská charta, bod I. 1)

- ÚP prověřil rozvoj v obci, který je minimální. Nároky na veřejnou infrastrukturu se nezmění.

(29)	Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní městskou hromadnou dopravu umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest. (Viz také Lipská charta, bod I.; viz také čl. 26 PÚR ČR 2006)

- ÚP prověřil možnosti dopravy. Obcí prochází silnice II. třídy, byl navržen systém místních a účelových komunikací a nová plocha cyklostezky do obce Břiství a na sever směr Lysá nad Labem.

(30)	Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. (Viz také Lipská charta, bod I. 2)

- Obec má funkční tlakovou kanalizaci a buduje vodovod obci. Kapacita je dostatečná.

(31)	Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi. (Viz také Lipská charta, bod I. 2)

- ÚP nenavrhuje žádné alternativní možnosti výroby elektrické energie, v území je např. povoleno umisťovat fotovoltaické panely na střechy.

(32)	Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby. (Viz také Lipská charta, bod I.; viz také čl. 29 PÚR ČR 2006)

- Bytový fond je stabilizovaný.

## ÚPD kraje - ZUR

ZÚR nevymezují na území obce záměry regionálního charakteru kromě ochranné zóny nadregionálního biokoridoru ÚSES.

Výřez z výkresu Základ územního rozvoje Středočeského kraje.

Jevy ze ZÚR Středočeského kraje jsou zobrazeny v Koordinačním výkrese.

- Přeložka silnice II/ 272 (veřejně prospěšná stavd D 143)

- Významný radioreleový paprsek

- Vrt VP0509 ČHMÚ a jeho ochranné pásmo

Výřez z výkresu Základ územního rozvoje Středočeského kraje.

## velkoplošná chráněná území a natura 2000

V katastrálním území obce Starý Vestec se nenachází velkoplošné chráněné území ani NATURA 2000.

# Navrhované řešení nadmístních ZÁJMŮ, KTERÉ neJSOU v ZUR

ÚP nemá nadmístní zájmy, které nejsou v ZUR Středočeského kraje.

## Nadmístní problémy s vazbou na územní plány sousedních obcí

ÚP nemá problémy s vazbou na sousední obce. Systém ÚSES byl prověřen a řešen v souvislostech napojení na sousední obce.

- Obec Velenka – lokální biokoridor a biocentrum ÚSES:

- Obec Bříství – lokální biokoridor ÚSES:

- Obec Přerov nad Labem – lokální biokoridor ÚSES, napojení účelové komunikace:

# Vyhodnocení a koordinace požadavků právních předpisů a ochrany veřejných zájmů

## Přehled vyhodnocení a koordinace veřejných zájmů

Přehled dokládá rozbor sledovaných jevů ÚAPo a jejich doplnění a úpravy.

| Řádek číslo | Sledovaný jev | převzatý jev z ÚAPo | upravený jev z ÚAPo, ZUR | doplněný jev z PR+R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zastavěné území |  |  |  |
|  | plochy výroby (a skladování) |  |  |  |
|  | plochy občanského vybavení |  |  |  |
|  | plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území |  |  |  |
|  | památková rezervace včetně ochranného pásma |  |  |  |
|  | památková zóna včetně ochranného pásma |  |  |  |
|  | krajinná památková zóna |  |  |  |
|  | nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma |  |  |  |
|  | nemovitá národní kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma |  |  |  |
|  | památka UNESCO včetně ochranného pásma |  |  |  |
|  | urbanistické hodnoty |  |  |  |
|  | region lidové architektury: Český a moravský roubený dům |  |  |  |
|  | historicky významná stavba, soubor |  |  |  |
|  | architektonicky cenná stavba, soubor (významné stavby a soubory) |  |  |  |
|  | významná stavební dominanta |  |  |  |
|  | území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie |  |  |  |
|  | oblast krajinného rázu a její charakteristika |  |  |  |
|  | místo krajinného rázu a jeho charakteristika |  |  |  |
|  | místo významné události |  |  |  |
|  | významný vyhlídkový bod |  |  |  |
|  | územní systém ekologické stability (lokální, regionální a nadregionální) |  |  |  |
|  | významný krajinný prvek registrovaný, pokud není vyjádřen jinou položkou |  |  |  |
|  | významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjádřen jinou položkou - hranice údolní nivy |  |  |  |
|  | přechodně chráněná plocha |  |  |  |
|  | národní park včetně zón a ochranného pásma |  |  |  |
|  | chráněná krajinná oblast včetně zón |  |  |  |
|  | národní přírodní rezervace včetně ochranného pásma |  |  |  |
|  | přírodní rezervace včetně ochranného pásma |  |  |  |
|  | národní přírodní památka včetně ochranného pásma |  |  |  |
|  | přírodní park |  |  |  |
|  | přírodní památka včetně ochranného pásma |  |  |  |
|  | památný strom včetně ochranného pásma |  |  |  |
|  | biosférická rezervace UNESCO, geopark UNESCO |  |  |  |
|  | NATURA 2000 - evropsky významná lokalita |  |  |  |
|  | NATURA 2000 - ptačí oblast |  |  |  |
|  | lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem |  |  |  |
|  | lesy ochranné – nejsou specifikované |  |  |  |
|  | les zvláštního určení – nejsou specifikované |  |  |  |
|  | lesy hospodářské |  |  |  |
|  | vzdálenost 50 m od okraje lesa |  |  |  |
|  | bonitovaná půdně ekologická jednotka |  |  |  |
|  | hranice biochor |  |  |  |
|  | investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti – plochy se změněným vodním režimem – odvodňovací zařízení |  |  |  |
|  | vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranných pásem |  |  |  |
|  | chráněná oblast přirozené akumulace vod |  |  |  |
|  | zranitelná oblast |  |  |  |
|  | vodní útvar povrchových, podzemních vod |  |  |  |
|  | vodní nádrž |  |  |  |
|  | povodí vodního toku, rozvodnice |  |  |  |
|  | záplavové území Q 100 |  |  |  |
|  | aktivní zóna záplavového území |  |  |  |
|  | území určené k rozlivům povodní |  |  |  |
|  | území zvláštní povodně pod vodním dílem |  |  |  |
|  | objekt/zařízení protipovodňové ochrany |  |  |  |
|  | přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně ochranných pásem |  |  |  |
|  | lázeňské místo, vnitřní a vnější území lázeňského místa |  |  |  |
|  | dobývací prostor |  |  |  |
|  | chráněné ložiskové území |  |  |  |
|  | chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry |  |  |  |
|  | ložisko nerostných surovin |  |  |  |
|  | poddolované území |  |  |  |
|  | sesuvné území a území jiných geologických rizik |  |  |  |
|  | staré důlní dílo |  |  |  |
|  | staré zátěže území a kontaminované plochy |  |  |  |
|  | oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší |  |  |  |
|  | odval, výsypka, odkaliště, halda |  |  |  |
|  | technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma – čerpací stanice vodovodu |  |  |  |
|  | vodovodní síť včetně ochranného pásma |  |  |  |
|  | technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma – čerpací stanice kanalizace |  |  |  |
|  | síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma |  |  |  |
|  | výrobna elektřiny včetně ochranného pásma |  |  |  |
|  | elektrická stanice + OP |  |  |  |
|  | nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma - 22kV, 220kV |  |  |  |
|  | technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma |  |  |  |
|  | vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma – středotlaké, vysokotlaké a velmi vysokotlaké |  |  |  |
|  | technologický objekt zásobování jinými produkty včetně ochranného pásma |  |  |  |
|  | ropovod včetně ochranného pásma |  |  |  |
|  | produktovod včetně ochranného pásma |  |  |  |
|  | technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného pásma |  |  |  |
|  | teplovod včetně ochranného pásma |  |  |  |
|  | elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma – radiové směrové spoje (OP nebylo dodáno), hlavní radioreléové paprsky (RR) |  |  |  |
|  | komunikační vedení (včetně ochranného pásma) |  |  |  |
|  | jaderné zařízení |  |  |  |
|  | objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami |  |  |  |
|  | skládka včetně ochranného pásma |  |  |  |
|  | spalovna včetně ochranného pásma |  |  |  |
|  | zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu včetně ochranného pásma |  |  |  |
|  | dálnice včetně ochranného pásma |  |  |  |
|  | rychlostní silnice včetně ochranného pásma |  |  |  |
|  | silnice I. třídy včetně ochranného pásma |  |  |  |
|  | silnice II. třídy včetně ochranného pásma |  |  |  |
|  | silnice III. třídy včetně ochranného pásma |  |  |  |
|  | místní a účelové komunikace |  |  |  |
|  | železniční dráha celostátní včetně ochranného pásma |  |  |  |
|  | železniční dráha regionální včetně ochranného pásma – včetně železniční zastávky |  |  |  |
|  | koridor vysokorychlostní železniční trati |  |  |  |
|  | vlečka včetně ochranného pásma |  |  |  |
|  | lanová dráha včetně ochranného pásma |  |  |  |
|  | speciální dráha včetně ochranného pásma |  |  |  |
|  | tramvajová dráha včetně ochranného pásma |  |  |  |
|  | trolejbusová dráha včetně ochranného pásma |  |  |  |
|  | letiště včetně ochranných pásem – OP radaru Kbely |  |  |  |
|  | letecká stavba včetně ochranných pásem |  |  |  |
|  | vodní cesta |  |  |  |
|  | hraniční přechod |  |  |  |
|  | cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická stezka |  |  |  |
|  | objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného pásma |  |  |  |
|  | vojenský újezd |  |  |  |
|  | vymezené zóny havarijního plánování |  |  |  |
|  | objekt civilní ochrany |  |  |  |
|  | objekt požární ochrany – stanice hasičského záchranného sboru |  |  |  |
|  | objekt důležitý pro plnění úkolů Policie České republiky |  |  |  |
|  | ochranné pásmo hřbitova, krematoria |  |  |  |
|  | jiná ochranná pásma |  |  |  |
|  | ostatní veřejná infrastruktura |  |  |  |
|  | počet dokončených bytů k 31. 12. každého roku – viz textová část vč. prognózy |  |  |  |
|  | zastavitelná plocha - bude doplněno v návrhu ÚP |  |  |  |
|  | jiné záměry – bude doplněno z podkladů v rámci návrhu ÚP |  |  |  |
|  | další dostupné informace, např. průměrná cena m2 stavebního pozemku v členění podle katastrálních území, průměrná cena m2 zemědělské půdy v členění podle katastrálních území – doplněny plochy údolních niv, míst krajinného rázu, údaje o hodnotách území, údaje o LPIS ( erozivní plochy MZe), nivní půdy, aktuální údaje o obyvatelstvu a domech |  |  |  |

## Návrh a vymezení dalších veřejných zájmů v ÚP

### Lokální ÚSES, regionální biokoridor

HLAVNÍ VYUŽITÍ

Část území zásadně významná pro stabilitu krajiny – biokoridory lokálního významu. Cílem je ochrana a zajištění dlouhodobého, relativně nerušeného vývoje přírodních společenstev.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

- Údržba a ochrana chráněných prvků přírody

- Údržba a ochrana technického zařízení (např. vysokého vedení)

- Nová výstavba staveb na vodních tocích a staveb technického zařízení

- Výstavba účelových cest pro obhospodařování lesních pozemků na plochách lesa

- Revitalizace říčních toků

- Nová výstavba vodních ploch

- Oplocení pozemků průchodnou zábranou pro drobná zvířata, bez podezdívky; na lesních plochách bez oplocení

- Ukládání inženýrských sítí

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

- Stavby dopravní a technické infrastruktury v koridoru ÚSES připouštět v nezbytných případech za podmínky, že nedojde k významnému snížení schopnosti ekosystému odolávat znečištění, erozi či jiné fyzikální nebo chemické zátěži prostředí, a zároveň nedojde k podstatnému snížení schopnosti bez dalších opatření plnit stabilizující funkce v krajině

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

- stavby, zařízení, a jiná opatření pro těžbu nerostů

- stavby, zařízení, a jiná opatření pro veřejnou dopravní infrastrukturu

- technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra

### Veřejné zájmy CO a požární ochrany

- Vymezení záplavových, ohrožených a ochranných oblastí:

Z hlediska povodňové ochrany není stanovena hranice zátopy. Stávající rybník má retenční funkci a funkci požární nádrže.

- Návrh ukrytí osob:

Obec nemá sirénu, poplachové signály se vysílají místním bezdrátovým rozhlasem

- Návrh ubytování evakuovaných osob:

Obec nedisponuje ubytovacími kapacitami.

- Hromadná stravovací zařízení a vývařovny:

V obci se nenachází žádné stravovací zařízení. Stravovací zařízení je v sousedním městě Semice, popř. Lysá nad Labem.

- Návrh míst skladování materiálu civilní ochrany:

Materiál je centralizován ve skladu na OÚ a v hasičské zbrojnici, výdej tamtéž.

- Návrh zdravotnického zabezpečení obyvatelstva:

V obci se nenachází žádné zdravotnické zařízení - obvodní lékař Přerov nad Labem

- Charakteristika objektů skladujících nebezpečné látky:

Objekty skladující nebezpečné látky v obci nejsou.

- Návrh řešení nouzového zásobování obyvatelstva vodou:

- nouzové zásobování vodou (pitnou) - provozovatel vodovodu VaK Nymburk cisterny

- případně balená voda

- Návrh řešení nouzového zásobování území elektrickou energií, zdroje elektrické energie:

Voda k hašení pochází ze 3 zdrojů:

- hydranty vodovodu

- povrchové vodní toky (místo přechodu Kounického potoka přes silnici II/611) a plochy – vodní nádrž na návsi a požární nádrž firmy CHOPA

- soukromé studny

- Návrh míst pro dekontaminaci osob, zvířat, kolových a kolejových vozidel:

V obci nejsou místa pro dekontaminaci.

- Návrh míst a ploch pro řešení bezodkladných pohřebních služeb:

Pohřební služby lze realizovat na stávajícím obecním hřbitově.

- Návrh ploch pro likvidaci uhynulých zvířat:

V případě havarijního stavu řídí likvidaci okresní nákazová komise dle pohotovostního plánu.

- Požadavky požární ochrany

- U nových rozvojových ploch jsou řešeny přístupy z místní komunikace - kategorie dle ČSN viz regulativy.

- Zdrojem pitné vody bude vodovod. Současně studny.

- Nově navržené lokality budou připojeny na stávající vodovodní síť a na ní budou vysazeny, dle následného projektu pro ÚŘ, hydranty.

- Nově navržené lokality rozvoje jsou navrženy s obsluhou z místní nebo účelové komunikace (navržených v parametrech normy pro MK a UK (viz podmínky pro využití území – textová část návrhu). Na všech navrhovaných komunikacích jsou parametry, které umožňují příjezd komunální techniky a její případné otočení.

## návrh využití území s ohledem na ochranu veřejných zájmů

### Ochrana hodnot venkovského prostředí

Venkovské prostředí je charakterizováno mj. velikostí parcel, která je v ÚP regulována na min. hodnotu 800 m² a která zajišťuje nejen zachování charakteru venkovského sídla, ale i částečně možnost výsadby stromů na zahradách (ochrana a obnova soukromé zeleně zahrad a zároveň zachování dálkových pohledů na sídlo v zeleni). Pro charakter venkovské zástavby je dále rozhodující rozsah veřejného prostoru, rozhraní veřejného prostoru a zástavby, tvary původní zástavby a činnosti, ke kterým je zástavba určena - tj. drobná zemědělská nebo výrobní činnost v samostatných stavbách hospodářského charakteru a bydlení.

# Vyhodnocení souladu návrhu s cíly a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území

## Charakteristika venkovské zástavby obce

### Struktura zástavby, její charakter a tradiční obraz Starého Vestce

- Starý Vestec nemá příliš zachovanou tradiční urbanistickou strukturu

- Obecné principy detailních konkrétních řešení:

- u dostaveb v historickém jádru nebo v jeho sousedství dbát na zachování struktury zástavby a typů domů a na tvarovou příbuznosti staré a nové výstavby

- v jednotlivých prostorových celcích a v prolukách upřednostnit převažující strukturu zástavby; avšak jen tehdy, pokud struktura nenarušuje celkový vzhled obce,

- usilovat o vytvoření prostorových podmínek pro nárožní objekty, tj. aby štítové zdi objektů, které by vymezovaly veřejný prostor, mohly být řešeny jako nárožní objekty,

- při podrobnějším řešení a stanovení podmínek pro využití ploch dodržet:

( zohlednit typ zástavby (řadová sevřená, izolované domy) a intenzitu zastavění pozemku

( pamatovat na nutnost hospodářského a rekreačního příslušenství domů, upřednostňovat jeho těsnou vazbu na obytnou část domu

( hospodářské příslušenství domů realizovat jako stavby trvalé a tak, aby svým vzhledem nenarušovaly své okolí, zejména sousedí-li s veřejným prostranstvím

- Obecné principy urbanistické struktury:

  - vymezit postavení stávajících a navrhovaných veřejných prostranství v hierarchii ostatních veřejných prostranství, vytvořit jejich ucelený systém,

  - zhodnotit účel veřejných prostranství v území, jejich vzájemné vazby a vazby na jiné plochy,

  - nebrat stávající veřejná prostranství jako neměnný stav, zařadit je v případě potřeby do ploch přestavby a v rámci urbanistické koncepce zdůraznit potřebu např. jejich revitalizace

  - obnovovat a otevírat vhodné úseky zatrubněných toků,

  - usilovat o obnovu návesních rybníků, na vhodných místech malých obcí se snažit vrátit přírodní charakter rybníků a potoků na návsích,

  - systém veřejných prostranství propojit s vycházkovými, naučnými a turistickými trasami v zastavěném a nezastavěném území,

  - většina obecných zásad a doporučení platí pro stávající i navržená veřejná prostranství

- Struktura ploch vysoké zeleně, obecné principy:

  - dbát na kompaktnost obce provázáním struktur zástavby se strukturami vysoké zeleně,

  - na vhodných plochách ukončit další rozrůstání výstavby do krajiny pěší komunikací (obdoba záhumení cesty) lemovanou pásem zeleně, která plní funkci zeleného prstence kolem obce a izoluje od činnosti na zemědělsky obhospodařovaných plochách,

  - dbát na vytvoření podnože a prstence zeleně kolem obce, tvořeného zahradami se vzrostlými stromy nebo pásem zeleně kolem záhumení cesty,

  - respektovat zachovalou vhodnou strukturu zeleně u nejstarší části obce, ale i stávající zeleň u částí novějších, neboť je součástí života na vesnici a dokladem o uvažování o formování prostředí v určitém historickém období,

  - při stanovení regulativů pro úpravy veřejných ploch a předzahrádek respektovat dochovaný typ zástavby a typ staveb (včetně doporučení vhodné zeleně představované místními druhy – v územní studii, případně v regulačním plánu),

  - odlišné struktury zástavby podle vhodnosti a prostorových možností oddělovat plochami vyšší zeleně odpovídajícího charakteru, zvláště zemědělské stavby oddělovat nepravidelným pásem husté vzrostlé zeleně.

- Základní principy a podmínky plošného a prostorového uspořádání:

- Rastr sítě komunikací nevytváří pravoúhlou síť komunikací

- Velikost pozemku: dodržet charakter rostlé (přírodní nepravidelné) formy vesnice, tj. nepravidelné seskupení domů. U rozvolněné zástavby respektovat rozsáhlejší pozemky a velké odstupy jednotlivých obytných staveb.

- Oplocení pozemku: Zpravidla bez oplocení pozemků.

- Uliční čára: Nepravidelná.

- Stavební čára: Nepravidelná.

- Tvary střech a orientace hřebene střechy: Střechy sedlové, orientace hřebene střechy je vůči komunikaci různá.

- Podlažnost: Obytné stavby zpravidla jednopodlažní s využitým podkrovím, max. dvoupodlažní s využitým podkrovím.

- Intenzita zastavění pozemků: Zahuštění zástavby spíše ve shlucích.

- Další doporučení: Hospodářské příslušenství domů realizovat tak, aby nenarušovalo okolí, sousedí-li s veřejným prostranstvím.

#### Typ půdorysu vesnice

- Starý Vestec nemá příliš zachovanou tradiční urbanistickou strukturu, obec je velmi ovlivněna silnicemi II. třídy, které se v obci kříží.

#### Typ zástavby

- Pro celou obec je charakteristická rozvolněná zástavba (samostatně stojící statky nebo domy nevytvářející kompaktní uliční průčelí) a rozptýlená zástavba samostatná.

- Rozvolněná zástavba, tj. samostatně stojící statky nebo domy: Domy na sebe štíty nenavazují, tvary pozemků nevytváří pravoúhlý rastr, objekty jsou umístěny na pozemku nepravidelně vůči sousedním objektům.

Základní doporučení pro podmínky plošného a prostorového uspořádání:

- Rastr sítě komunikací: Zachovat a případně doplnit nové komunikace organických tvarů.

- Velikost pozemku: Respektovat obvyklou velikost pozemků.

- Oplocení pozemku: Bez klasického oplocení pozemků, hranice pozemků vymezovat nejlépe skupinami dřevin v kombinaci s formou ohradníku.

- Uliční čára: Nepravidelná.

- Stavební čára: Nepravidelná.

- Tvary střech a orientace hřebene střechy: Střechy sedlové, příp. s polovalbou.

- Podlažnost: Jedno, max. dvě nadzemní podlaží.

- Intenzita zastavění pozemků: Intenzita zastavění pozemku by měla vycházet z charakteru stávající zástavby. Je možná dostavba objektů a tím zahuštění zástavby. U nově vymezené zastavitelné plochy navrhovat koeficient zastavění cca 10 %.

- Další doporučení: Pro pohledovou kompaktnost sídla jsou důležité vyšší solitérní stromy a skupiny vyšších stromů.

#### Typ obytného domu

Základní typ domu měl obdélný tvar, se štítovou orientací, s velkými zahradami. Obdélníkový tvar se štítovou orientací zůstal typický i v současnosti.

### Obecné zásady a regulace urbanistické struktury

- Podmínky pro využití ploch jsou stanoveny v regulativech B1, B2, SO1, SO2, SO3, OV1 a OV2.

- Při územně plánovací činnosti je z pohledu urbanistické struktury vesnice nezbytné:

( respektovat a chránit urbanistickou strukturu vesnice, ta patří k významným hodnotám území,

( zohledňovat terén sídla, neboť má určující vliv na urbanistickou strukturu vesnice,

( uvědomovat si při územně plánovací činnosti, že urbanistická struktura vesnice zásadně ovlivňuje její urbanistickou kompozici, zejména dálkové pohledy a siluetu vesnice a že je patrná mimo jiné z vyvýšených míst,

( pamatovat, že nevhodné narušení urbanistické struktury vesnice působí negativně na úroveň kulturního prostředí, na jeho vnímání a na pohodu člověka,

( využívat stávající zástavbu a brownfields, ( postupovat citlivě v případě rekonstrukcí,

( zástavbou, jednotlivými stavbami, vytvářet prostor, nikoliv pouze řadit stavby s jejich bezprostředním okolím vedle sebe,

( strukturu zástavby, zeleně a nezastavěného území vnímat a řešit jako jeden celek,

( zeleň obce provázat se zelení nezastavěného území,

( nezastavěné území obce vnímat a řešit ve vazbě na nezastavěné území sousedních obcí

- K dalším obecným zásadám zachování a rozvoje urbanistické struktury vesnice lze řadit:

( zachování charakteristické urbanistické struktury vesnice, zvláště v její nejstarší části,

( zachování a obnovu hodnotné historické zástavby, ucelených skupin domů, se zřetelem k půdorysné stopě,

( uchování charakteristického vzhledu vesnice, jejího místního rázu a ohleduplné začleňování nové výstavby do starší,

( respektování regionálních specifičností v zástavbě,

( zachování obrazu vesnice

– výstavby respektující místní výškovou hladinu a užití sedlových příp. valbových a polovalbových střech tradičního sklonu,

( předcházení vzniku tzv. sídelní kaše

– s uniformitou staveb nebo opačně s nevhodnou různorodostí staveb, s malými pozemky a absencí vyšší zeleně, občanské vybavenosti a veřejných prostranství,

( úpravy a opravy dominantních objektů (kostel, kaple, škola, hostinec, radnice, sokolovna apod.), zdůraznění32 jejich dominantní polohy v celkovém obrazu vesnice a v jejím vnitřním prostoru,

( využití proluk v zastavěném území a prázdných objektů,

( zachování vhodné siluety vesnice a dálkových pohledů v obci a v celém správním území při povolování novostaveb, rekonstrukcí a přestaveb,

( úpravy návsí a veřejných prostranství jako ústředních prostorů vesnic,

( úpravy travnatých ploch, dětských hřišť a odpočinkových ploch, včetně vhodné volby zeleně (např. pro izolaci fotbalového hřiště nebo tenisových kurtů od okolí),

( ochranu a obnovu hodnotných přírodních prvků (výsadba vhodných dřevin

– solitérní stromy, skupiny stromů, aleje, obnova návesních rybníků a potoků, včetně jejich přirozených břehů),

( péči o vysoké dřeviny v centru vesnice, které dotváří její siluetu,

( podporu pěstování vysokokmenných odrůd ovocných stromů, které se pozitivně projevují v obrazu vesnice,

( propojení vesnice s krajinou polními cestami, provázání zeleně stromů ve vesnici s krajinnou zelení, což umožní přirozené propojení vesnice s krajinou z hlediska estetického i prostupnosti krajiny,

( péči o vzhled předzahrádek,

( regulaci zázemí (garáží, altánů, skleníků, skladů nářadí, bazénů apod.) v hodnotných a pohledově exponovaných lokalitách.

### Urbanisticky hodnotné území dokladující historický vývoj obce

- Nové stavby podél komunikace jsou charakteristické dle historického vývoje obce a dotvářejí urbanistický charakter zástavby. Při přestavbách a modernizacích je třeba pro zachování původního rázu centra zachovávat původní objemy staveb a strukturu.

- Ochrana hodnot je zajištěna podmínkami prostorového uspořádání v rámci regulativů. Kromě regulativů je chráněn původní ulicový prostor rozhraním ploch s různým využitím území a výškou zástavby. U zastavitelných ploch je venkovský prostor chráněn intenzitou zástavby a velikostí parcel.

Výřez z mapy stabilního katastru 1845.

### Ochrana nezastavěného území

Ochrana nezastavěného území a jeho hodnot je odůvodněna v příslušné  kpt. C. Jedná se zejména o ochranu krajinného rázu.

# Vyhodnocení souladu návrhu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

ÚP je v souladu se stavebním zákonem č.183/2006, jeho novelou 350/2012 a vyhláškami 501/2006 a č. 458/2012.

# Vyhodnocení souladu návrhu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

## zvláštní zájmy Ministerstva obrany

Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: vymezené území ochranných pásem leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby):

( větrných elektráren

( výškových staveb

( venkovního vedení VVN a VN

( základnových stanic mobilních operátorů

V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.

# vyhodnocení splnění požadavků zadání

Vyhodnocení požadavků z vyjádření dotčených orgánů na obsah návrhu zadání ÚP Starý Vestec a stanovisek SKÚ, připomínek a podnětů sousedních obcí je splněno a popsáno v příslušných kapitolách.

- Požadavky a jejich splnění vyplývající z PÚR ČR jsou popsány v kpt. D

- Požadavky ze ZÚR SKÚ byly v návrhu zohledněny, prověřeny a upřesněny. Požadavky ZÚR jsou odůvodněny a popsány v příslušných kapitolách.

- Požadavky na rozvoj obce byly splněny převzetím rozvojových ploch z platné územně plánovací dokumentace, byly však na těchto plochách zpřesněny podmínky pro využití ploch. Oproti platné ÚPD byla navržena důsledná koncepce uspořádání krajiny s novými poznatky.

- ÚP navrhl koncepci urbanistickou, veřejné infrastruktury a krajiny. Popis je v příslušných kapitolách.

- ÚP navrhnul plochy veřejně prospěšných staveb a opatření.

## Vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí

KÚSK nepožaduje vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí.

# Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na půdní fond

## PUPFL

ÚP nezabírá žádný lesní půdní fond. Lesní plochy jsou také součástí ÚSES.

## Zemědělský půdní fond

- Vyhodnocení tvoří samostatná grafická příloha v měřítku 1 : 5000 - výkres č. 6, textový komentář a tabulkové přehledy, které jsou součástí textu. Vyhodnocení je zpracováno tak, že umožňuje posoudit urbanistické řešení z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu.

- V grafické příloze je vyznačena hranice a plocha zastavěného území k datu 8/2018. Vyhodnoceny jsou ty plošné a liniové urbanistické záměry, které jsou umístěny vně i uvnitř hranice zastavěného území.

- V tabulkách je uveden přehled jednotlivých lokalit návrhového období z hlediska dotčených druhů (kultur) pozemku. Dále je z tabulky patrné navržené funkční využití, které je podrobněji charakterizované v ostatních kapitolách textu Návrhu.

- V tabulkových přehledech jsou seřazeny jednotlivé lokality urbanistického řešení s uvedením výměr dotčených kultur a zemědělská půda je charakterizována stupněm třídy ochrany, který zatřiďuje BPEJ v daném klimatickém regionu do 5ti stupňů. Hodnocení má klesající tendenci. BPEJ zařazené do stejné třídy jsou srovnatelné v celé ČR. Toto kritérium se využívá zejména v případech, že je v řešeném území více klimatických regionů a je potřebné vzájemně porovnat pozemky zemědělské půdy v rozdílných přírodních podmínkách.

Urbanistické řešení zabírá:

| Celkem | 4,291 ha |
| --- | --- |
| Z toho plochy převzaté z platné ÚPD | 3,330 ha |
| Z toho plochy nového záboru v návrhu UP | 0,961 ha |

- V rámci ÚAP byly vymezeny limity ochrany přírody, ochrany ZPF a vodního režimu.

- Urbanistický rozvoj není navržen na plochy vymezeného ÚSES. To dokumentuje hlavní výkres a koordinační výkres, ve kterých je zakreslena urbanistická koncepce. Urbanistické řešení je charakterizováno a zdůvodněno v části zprávy týkající se urbanistické koncepce a rozvoje urbanistických funkcí. Proto již v této kapitole nejsou informace opakovány.

- Tabelární část

|  | Z toho plochy převzaté z platné ÚPD |
| --- | --- |
|  | Z toho plochy nového záboru v návrhu UP |

| číslo lokality | Způsob využití plochy | kód BPEJ | třída ochrany ZPF (ha) | Zábor v ha dle BPEJ | Zábor ZPF v ha členěný podle druhů pozemků | celkem (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Zahrada, sad (ha) | orná půda (ha) | Trvalý travní porost (ha) | zemědělská půda (ha) | ostatní plochy |  |
| A1 | Obchvat silnice II. třídy | 26000 22110 20600 | I. IV. II. | 0,771 | - - - | 0,127 0,595 0,049 | - - - | 0,771 | - - - | 0,771 |
| A2 | Smíšené území | 26000 22110 20700 | I. IV. III. | 0,925 | - - - | 0,037 0,804 0,084 | - - - | 0,925 | - - - | 0,925 |
| A3 | Smíšené území | 20700 22110 | III. IV. | 0,552 | - - | 0,382 0,170 | - - | 0,552 | - - | 0,552 |
| A4 | Zemědělská výroba | 22110 | IV. | 0,293 | - | 0,293 | - | 0,293 | - | 0,293 |
| A5 | Nízkopodlažní bydlení a MK | 20700 | III. | 0,635 | - | 0,635 | - | 0,635 | - | 0,635 |
| A6 | Zemědělská výroba | 20700 | III. | 0,154 | - | 0,154 | - | 0,154 | - | 0,154 |
| B1 | Smíšené území | 22110 20700 | IV. III. | 0,543 | - - | 0,043 0,500 | - - | 0,543 | - | 0,543 |
| B2 | Smíšené území | 20700 | III. | 0,418 | - | 0,418 | - | 0,418 | - | 0,418 |
| Celkem |  | - | 4,291 | - | 4,291 | - | 4,291 |
| Z toho plochy převzaté z platné ÚPD |  | - | 3,330 | - | 3,330 |  | 3,330 |
| Z toho plochy nového záboru v návrhu UP |  | - | 0,961 | - | 0,961 | - | 0,961 |

# Zkratky

| BPEJ | bonitovaná půdní ekologická jednotka |
| --- | --- |
| CO | civilní ochrana |
| ČOV | čistírna odpadních vod |
| LBC | lokální biocentrum |
| MK | místní komunikace, v jiné souvislosti mimoúrovňová křižovatka |
| OP | ochranné pásmo |
| ORP | obec s rozšířenou působností |
| OV | občanské vybavení |
| PÚR | politika územního rozvoje ČR |
| RD | rodinný dům |
| SZ | stavební zákon č. 183/2006 Sb. |
| ÚAP | územně analytické podklady |
| ÚP | územní plán |
| ÚPD | územně plánovací dokumentace |
| ÚR | územní rozhodnutí |
| VPS | veřejně prospěšné stavby |
| ÚSES | územní systém ekologické stability |
| ZÚR | zásady územního rozvoje |

# Údaje o počtu listů ÚP a počtu výkresů

- Návrh územního plánu obsahuje počet listů udaných v zápatí textové části

- Grafická část obsahuje 3 výkresy:

výkres č. 5  Koordinační výkres					1:  5000

výkres č. 6  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu		1:  5000

výkres č. 7  Širší územní vztahy					schéma

# 1. opakované veřejné projednání

- Přidat do podmínek prostorového uspořádání, vč. stanovení základních podmínek:

- SO1 Smíšené venkovské plochy

- Nově vymezované stavební pozemky musí mít plochu minimálně 800 m2, ve výjimečných případech po posouzení místním šetřením mohou být i menší

- Intenzita využití stavebního pozemku max. 40 %, při ploše menší než 800 m2 jen 35 %

- V1 a V2 Zemědělský areál, sklady a výroba

- maximální výška hřebene u nových staveb bude 12 m od nejnižšího místa rostlého terénu; ojedinělé vyšší stavby budou individuální posouzeny orgánem ochrany životního prostředí z hlediska ochrany krajinného rázu (§ 12 zákona č. 114/1992 Sb.)

- Námitka paní Bukovské: zrušení plochy výroby na pozemku parc. č. 62/19 v k. ú. Starý Vestec a v severní části pozemku vymezit plochu SO1 – smíšené venkovské plochy:

# Footnotes

Charakter obce je popsán v příslušné kapitole

koeficient ekologické stability (KES) je poměrové číslo, které stanovuje poměr ploch tzv. stabilních a nestabilních krajinotvorných prvků podle vzorce

Podkladem jsou mapy ze státního pozemkového úřadu – monitoring eroze zemědělské půdy.

Podkladem je informační systém melioračních staveb.

Václav Mencl: Lidová architektura v Československu

Do území zasahuje pouze ochranné pásmo

Jev nebyl dodán z ÚAPo, pro ÚP nepodstatný - ÚSES již vymezen v platné ÚPD obce

Do území zasahuje pouze ochranné pásmo; doplněno z ZUR Středočeského kraje

Ochranné pásmo nebylo dodáno, kanalizace je tlaková i gravitační

Ochranné pásmo bylo dokresleno doplňujícím průzkumem

+ produktovod z ÚAP – katodová ochrana na hranici řešeného území

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).

Budou převzaty z platné ÚPD obce a doplňujícího průzkumu

Bude navržena v ÚP, původní bude doplněna z platné ÚPD obce